Anexa 5

la Instrucţiunile nr. 201

## Vehicule feroviare care nu pot fi introduse în trenuri

Art. Unic. - Este interzisă introducerea în trenuri şi menţinerea în circulaţie a următoarelor vehicule feroviare:

- vagoane cu termenele de reparaţii planificate, stabilite conform normativelor în vigoare, depăşite;

- vagoane deraiate, accidentate sau defecte, fără avizul scris al revizorului tehnic de vagoane;

- vehicule feroviare motoare deraiate, accidentate sau defecte, fără avizul scris al personalului tehnic de specialitate;

- vagoane cu barele timoneriei de frână sau alte piese lipsă, rupte sau desprinse, care depăşesc gabaritul CFR de vagon - de încărcare sau care sunt neasigurate, căzute din suporţii de fixare sau din cârligele de repaus;

- vagoane cu: locuri plane sau cu brocuri pe suprafaţa de rulare a roţilor peste limitele admise de reglementările specifice în vigoare, cutii de osie aprinse sau ieşite din furcile de gardă, roţi blocate;

- vagoane cu arcuri de suspensie sau furci de gardă rupte, strâmbe sau desprinse;

- vagoane cu tampoane strâmbe, rupte sau lipsă;

- vagoane cu avarii la aparatele de legare şi cârligele de tracţiune care fac imposibilă legarea cu un alt vagon sau care împiedică buna lor funcţionare;

- vagoane cu piese ale aparatelor de tracţiune şi legare, fisurate, crăpate, rupte, lipsă sau reparate prin sudură;

- vagoane descoperite sau acoperite, cu uşi sau clape desprinse sau deschise, precum şi vagoanele descoperite, cu dispozitivele de închidere incomplete sau defecte;

- vagoane cu uşi căzute de pe şina de rulare, expuse căderii în parcurs;

- vagoane încărcate cu containere care au uşile deschise;

- vagoane încărcate fără respectarea reglementărilor specifice în vigoare, precum şi vagoane descoperite cu încărcătura deplasată sau neasigurată conform reglementărilor specifice;

- vagoane cu mărfuri periculoase din categoria „explozibile” a căror frână automată şi de mână nu este izolată şi sigilată;

- vagoane cu ţepuşe neaşezate în locaşul lor, ieşite din gabarit sau cu dispozitive de asigurare a încărcăturii nefixate în poziţia de repaus;

- vagoane cu scurgeri din conţinut;

- transporturi exepţionale, dacă nu au aprobare de circulaţie, conform reglementărilor specifice în vigoare;

- vagoane cu ghereta frânei desprinsă şi expusă căderii în parcurs;

- vagoane cu capacele de la dome sau gurile de încărcare de pe acoperiş deschise;

- vagoane descoperite, încărcate cu materiale metalice lungi sau voluminoase - cazane, tabliere metalice, şine, vehicule - dacă încărcătura nu este legată printr-o legătură metalică - oţel sau cupru - la şasiul vagonului, când circulă pe liniile electrificate;

- vagoane cu tabla acoperişului desprinsă şi vagoanele ale căror prelate sunt desprinse sau fixate necorespunzător;

- vagoane nedescărcate complet sau cu încărcătura pe o parte;

- vehicule feroviare neînscrise în parcul unui operator de transport feroviar şi care nu au fost autorizate pentru circulaţie conform reglementărilor specifice.